Tips voor de docent

Veiligheid algemeen

- Een logische indeling van de werkomgeving is van groot belang voor de veiligheid. Stel uw meubilair en machines zo op dat het zicht op het doen (en laten) van uw leerlingen zo optimaal mogelijk is.

- Zorg voor een ruime afstand tussen de machines en het meubilair.

- De looppaden zoveel mogelijk vrijhouden. Een looppad moet minimaal

60 cm breed zijn. Boekentassen aan het begin van de les opbergen in een hiervoor bestemd rek.

- De (centrale) plaats van het gereedschap (bord, kast) is belangrijk i.v.m. het verkorten van de loopafstand en het voorkomen van “sociale contacten”.

- De opslag van materialen, werkstukken, e.d. in de berging dient vanuit het lokaal gemakkelijk bereikbaar te zijn.

- Maak met collega’s (ook die van verwante secties) afspraken over uniforme veiligheidsregels, zodat leerlingen weten waar ze aan toe zijn. Evalueer deze afspraken regelmatig.

- Instrueer leerlingen aan het begin in de brugklas heel goed. Leg gedurende een paar maanden het accent steeds weer op veiligheid. Van deze moeite kunt U meerdere jaren profijt hebben.

- Hulp bij het kennismaken met de machines is in het begin zeker gewenst. Vertrouwd raken met het gebruik vergroot zeker de veiligheid.

- Bespreek met uw leerlingen aan het begin van schooljaar opnieuw deze veiligheidsregels.

- Maak een ronde door het lokaal langs de diverse machines en bespreek de gevaren.

- Laat leerlingen eraan wennen de veiligheidskaarten per machine te raadplegen. Dat leerlingen elkaar controleren is niet onbelangrijk!

- Het aanbrengen van strepen op de vloer waarachter de leerlingen moeten wachten werkt in de praktijk, na gewenning, heel goed. Gekleurd vloertape is hiervoor geschikt (verkrijgbaar in sportzaak). Het blijft redelijk lang zitten en is snel te verwijderen en weer aan te brengen.

- De docent zet aan het begin van de les de spanning op de elektrische installatie .

- Controleer de leerlingen op loshangend haar, loszittende kleding en bungelende sieraden.

- Minimaal twee goed zichtbare noodstop-schakelaars moeten in het lokaal aanwezig zijn.

Alleen in noodgevallen mogen de noodstopschakelaars door leerlingen worden bediend.

- Elektrische apparaten, machines en de elektrische installaties moeten jaarlijks worden nagezien door een bevoegde.

- Alle vast opgestelde machines moeten een nulspanningsbeveiliging hebben.

- Een opgeruimd lokaal, een opgeruimde werkplek en schoongemaakte machines dragen bij aan de veiligheid.

- Voor de soldeerinstallatie wordt een lagere spanning van 24 of 42 V

aanbevolen (bij een stalen tafel of werkbank verplicht). De contactdozen voor deze spanning zijn niet geschikt voor het aansluiten van stekkers bedoeld voor 230 volt. Snoeren van siliconenrubber zijn hittebestendig en dus aan te bevelen.

- Een regelmatig aangevulde E.H.B.O.-koffer mag in geen enkel praktijklokaal ontbreken.

- Zorg zoveel mogelijk voor frisse lucht door het gebruik van lokaalafzuiging en als het weer het toelaat door het openzetten van ramen en buitendeur.

- Veiligheid is een houding die “tussen de oren” moet komen te zitten en moet door de leerlingen niet worden ervaren als “opgelegd”.