# De veilige 5

Figuurzaagmachine

- werk:	alleen.

- draag: 	een veiligheidsbril !

- let op:	Bind lang haar in een staart

Geen wijde en loshangende

kleding en / of sieraden

- werkstuk: 	naar beneden drukken.

Gebruik de werkstukklem!

5.				rustig: 	zagen en sturen.

# Aandachtspunten:

# 1.				Werk altijd alleen, dan word je niet afgeleid.

2.	Heb je nauwkeurig, duidelijk en op de juiste manier op het onderdeel aangegeven wat er afgezaagd moet worden?

3.				Is de zaag geschikt voor het materiaal?

# 4.				Het dragen van een veiligheidsbril is verplicht.

Je eigen bril geeft onvoldoende oogbescherming.

# 5.	Lang loshangend haar vastbinden.

Let ook op loszittende kleding zoals mouwen en ook sieraden.

# 6.	Stel de werkstukklem af op de dikte van het te zagen hout.

Druk je onderdeel met beide handen op de zaagtafel.

# Blijf met je vingers bij het zaagje weg.

# 7.	Zaag rustig, dan kun je ook sturen.

8.				Als het zaagje afbreekt zet de figuurzaagmachine dan direct uit

*	Afval opruimen

Weet je iets niet zeker? Vraag het de docent(e)!