Tips voor de docent

- Het is goed om de (omtrek)snelheid van een roterende machine, met een Hegner HSM 300 als voorbeeld, aan leerlingen duidelijk te maken:

-toerental 1400/min

-schijfdiameter 300 mm

Een punt op de omtrek van de schijf heeft een snelheid van

ca. 75 km/u !  (1400 x 60 x 3,14 x 0,3m)

Hiermee geeft u ze een indruk van de snelheid waarmee een onderdeel weg kan vliegen!

# Veilig werken met een frontaalschuurmachine:

- Het afschermen van een schuurmachine met een verticaal schot is aan te bevelen. Dit geldt zeker als er meerdere naast elkaar zijn opgesteld.

- De stofafzuiging bij voorkeur in een aparte ruimte opstellen i.v.m. geluidsoverlast.

- Leg 2 veiligheidsbrillen bij elke machine op een vaste plaats.

- Sta leerlingen niet toe uit de vrije hand te schuren.

Dat is vragen om moeilijkheden. De werkstukken liggen altijd links op de schuurtafel, indien nodig tegen de aanslag.

- Sta leerlingen niet toe kleine onderdelen te schuren, dat kost vingertoppen!

- Sta leerlingen beslist niet toe dun plaatmateriaal aan de platte kant te schuren. Dit kan meegenomen worden door de schijf en wordt vervolgens gelanceerd!

- Bescherminrichting vergroot de veiligheid!

Het aanbrengen van het beschermhulpstuk voor de HSM 300 (373.152) is

een mogelijkheid om de veiligheid te vergroten.  Indien er voor uw

schuurmachine geen bescherminrichting leverbaar is, maak dan zelf een

afscherming aan de rechterzijde van de schuurschijf.

Het aanbrengen van een extra naar links gerichte rode pijl op of aan de voorzijde van de schuurtafel is zinvol.

- Eén leerling per machine is beslist noodzakelijk.

- Een plakstreep op de vloer werkt ook hier.