### Tips voor de docent

- Rust elke boormachine uit met een zelfspannende boorkop. (o.a. 308.186).

Een boorkopsleutel is een potentieel projectiel!

- Elke kolomboormachine moet zijn voorzien van een nulspannings-beveiliging en een beschermkap voor de boorkop.

- Nieuwe machines moeten vanaf 1 januari 2009 zijn voorzien van een  boorkopbescherming voorzien van een microswitch-schakelaar.  Deze schakelaar zorgt ervoor dat de machine alleen werkt als de beschermkap voor de boorkop is gedraaid.

- Vanaf 2013 moet de beschermkap in hoogte verstelbaar zijn.

- Zorg voor een volledige, steeds aangevulde borenset bij elke machine. ”Even lenen” met bukken en zoeken levert gevaar op.

- Laat de leerlingen gebruik maken van een machineklem voor het inklemmen van het werkstuk.

- In de buurt van de boormachine is een griptang aanwezig voor het vastklemmen van (dun) plaatwerk.

- Een kolomboormachine is voor een 12- jarige een groot ding. De eerste tijd is daarom hulp gewenst bij het opspannen van werkstuk en boor en het afstellen van de hoogte.

- Leg 2 veiligheidsbrillen bij elke machine op een vaste plaats (o.a. 375.187).

- Eén leerling per machine is beslist noodzakelijk.

- Een plakstreep op de vloer werkt ook hier.