SOLDEREN- ELEKTRONICA

- soldeerbout 15W/25W/30W met

potloodstift

- elektronica soldeertin 60/40 of

- elektronica soldeertin loodvrij

1. 	Onderdelen eerst afzonderlijk vertinnen.

2. 	Onderdelen samen verwarmen.

3.	Aantippen met soldeertin.

4. 	Afkoelen.   Tin dof ?   Klaar !

Tips:

- gebruik bij kwetsbare onderdelen, zoals een transistor, een tangetje om de warmte af te voeren.

- Gebruik soldeervet DIN EN 29454-1 (art.no. 319076)

bij het solderen van elektronica nooit S-39 gebruiken!

- de soldeerbout niet bewegen tijdens het verwarmen !

- gebruik heel weinig soldeertin.

-Gebruik altijd de afzuiging-